www.ксантос.рф						Версия документа - 2.0

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Электропривод для медогонки встраиваемый ЕКС-220-120Р

Введение

Электропривод для медогонок встраиваемый ЕКС-220-120Р предназначен для переоборудования медогонок с ручным приводом на работу медогонки с механическим усилием вращения от электродвигателя с питанием от постоянного напряжения 220 вольт (аккумуляторная батарея). Электропривод может устанавливаться на различные модели медогонок (хордовые, радиальные) с количеством рамок до четырех имеющих шкивную или редукторную передачу.

ЗАПРЕЩЕНО! применять ЕКС-220 с другим питающим напряжением.

Общее описание

Электропривод ЕКС-220-120Р имеет кнопку переключения направления ращения двигателя и ручку управления скоростью вращения двигателя в режиме работы устройства.

Технические характеристики

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение питания | 190-240 В |
| 2. | Тип эл. двигателя | двигатель постоянного тока |
| 3. | Мощность эл. двигателя | 120 Вт |
| 4. | Скорость вращения эл. двигателя | 1350 об/мин |
| 5. | Режим работы | продолжительный |
| 6. | Скорость вращения | регулируется (об/мин) |
| 7. | Режим вращения | стабилизированный |
| 8. | Реверс | есть |
| 9. | Масса привода | до 3 кг |
| 10. | Режим работы | ручной |

www.ксантос.рф						Версия документа - 2.0

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Электропривод для медогонки встраиваемый ЕКС-220-120Р

Введение

Электропривод для медогонок встраиваемый ЕКС-220-120Р предназначен для переоборудования медогонок с ручным приводом на работу медогонки с механическим усилием вращения от электродвигателя с питанием от постоянного напряжения 220 вольт (аккумуляторная батарея). Электропривод может устанавливаться на различные модели медогонок (хордовые, радиальные) с количеством рамок до четырех имеющих шкивную или редукторную передачу.

ЗАПРЕЩЕНО! применять ЕКС-220 с другим питающим напряжением.

Общее описание

Электропривод ЕКС-220-120Р имеет кнопку переключения направления ращения двигателя и ручку управления скоростью вращения двигателя в режиме работы устройства.

Технические характеристики

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение питания | 190-240 В |
| 2. | Тип эл. двигателя | двигатель постоянного тока |
| 3. | Мощность эл. двигателя | 120 Вт |
| 4. | Скорость вращения эл. двигателя | 1350 об/мин |
| 5. | Режим работы | продолжительный |
| 6. | Скорость вращения | регулируется (об/мин) |
| 7. | Режим вращения | стабилизированный |
| 8. | Реверс | есть |
| 9. | Масса привода | до 3 кг |
| 10. | Режим работы | ручной |

www.ксантос.рф						Версия документа - 2.0

Комплект поставки

В комплект электропривода ЕКС-220 входит:

Электродвигатель						1 шт.

Блок управления 						1 шт.

Кронштейн 							1 шт.

Шкив, диаметр 40 мм						1 шт.

Шкив, диаметр 220 мм					1 шт.

Ремень клиновый О(Z) 800					1 шт.

Болты крепежные, переходник				1 комплект.

Эксплуатация

Компания «Ксантос» не принимает на себя ответственность за любой ущерб, который может быть причинен персоналу или оборудованию в результате неправильного подсоединения кабелей или других действий и операций, выполненных с нарушением правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Не допускается включение оборудования при наличии видимых дефектов, капель воды или влажности, превышающей значения 85%.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____ ОТ _______________20___ г.

ООО «Ксантос», Адрес: 450019 г. Уфа, ул. Перевалочная 22/1

| № | Товар | Кол-во | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод ЕКС-220-120P | 1 | 12 мес |
| 2 |  |  |  |

За дополнительной информацией обращаться по  тел. +7 917 75-55-457

email: xantostech@gmail.com  или на сайт http://ксантос.рф

Семенов Владислав Владимирович

www.ксантос.рф						Версия документа - 2.0

Комплект поставки

В комплект электропривода ЕКС-220 входит:

Электродвигатель						1 шт.

Блок управления 						1 шт.

Кронштейн 							1 шт.

Шкив, диаметр 40 мм						1 шт.

Шкив, диаметр 220 мм					1 шт.

Ремень клиновый О(Z) 800					1 шт.

Болты крепежные, переходник				1 комплект.

Эксплуатация

Компания «Ксантос» не принимает на себя ответственность за любой ущерб, который может быть причинен персоналу или оборудованию в результате неправильного подсоединения кабелей или других действий и операций, выполненных с нарушением правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Не допускается включение оборудования при наличии видимых дефектов, капель воды или влажности, превышающей значения 85%.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____ ОТ _______________20___ г.

ООО «Ксантос», Адрес: 450019 г. Уфа, ул. Перевалочная 22/1

| № | Товар | Кол-во | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод ЕКС-220-120P | 1 | 12 мес |
| 2 |  |  |  |

За дополнительной информацией обращаться по  тел. +7 917 75-55-457

email: xantostech@gmail.com  или на сайт http://ксантос.рф

Семенов Владислав Владимирович

# Text boxes

Отпустил:______________			Покупатель:_______________

М.П.						Паспорт:__________________

Выдан:____________________

С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и без дефектов. Гарантия не распространяется на электродвигатель.

Подпись:__________________

Ручка управления скоростью вращения двигателем

Кнопки управления:

I   - стрелка вправо

II  - стрелка влево

О – останов/выключение

Ручка управления скоростью вращения двигателем

Отпустил:______________			Покупатель:_______________

М.П.						Паспорт:__________________

Выдан:____________________

С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и без дефектов. Гарантия не распространяется на электродвигатель.

Подпись:__________________

Кнопки управления:

I   - стрелка вправо

II  - стрелка влево

О – останов/выключение